Załącznik nr 1

do Zaproszenia do składania ofert z 17.12.2018 r. Nr OA.1710.158.2018.AKP

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# Macierz - 1 sztuka:

| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Budowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 24 dysków 2.5” Hot-Plug wraz z kompletem szyn, umożliwiająca montaż w szafie rack. |
| 2 | Kontrolery | Macierz wyposażona w dwa redundantne kontrolery, działające w trybie active/active z lustrzanymi kopiami pamięci podręcznej. Każdy kontroler musi być wyposażony w co najmniej 4GB pamięci cache z podtrzymywaniem bateryjnym, chronionej przez układ flash zapewniający trwałość danych. Dostępna możliwość dwukrotnego zwiększenia pojemności pamięci cache bez użycia dysków SSD. |
| 3 | RAID | RAID 0, 1, 10, 5 i 6. Możliwość zarządzania dyskami ulokowanymi w grupach RAID oraz w dynamicznych pulach dyskowych. |
| 4 | Dyski | Obsługa dysków: Dyski SAS 2,5” o prędkości 15 tys. obr./min i pojemności 300 GB, 600 GB Dyski NL-SAS 2,5” o prędkości 10 tys. obr./min i pojemności 600 GB, 900 GB, 1,2 TB oraz 1,8 TB Dyski NL-SAS 2,5” o prędkości 7,2 tys. obr./min i pojemności 1 TB oraz 2 TB Dyski SSD 2,5” o pojemności 200 GB, 400 GB, 800 GB, 1,6 TB |
| 5 | Zainstalowane dyski | Zainstalowane minimum 13 dysków 1,2 TB 10 tys. obr./min. |
| 6 | Hot-Spare | Możliwość definiowania dysków Hot-Spare lub użycia dystrybuowanej przestrzeni, zarezerwowanej dla odtwarzania danych, ulokowanej na każdym z dysków. |
| 7 | Porty | Obsługa standardu FC 16Gbit i zainstalowane porty SAS do obsługi dodatkowych półek dyskowych. Co najmniej 4 porty FC 16Gbit per kontroler. Co najmniej 4 porty macierzy obsadzone wkładkami FC 16Gbit. |
| 8 | Zasilanie | 2 redundantne zasilacze |
| 9 | Zgodność | Zgodność z technologiami VASA, VAAI oraz ODX, VASA. Dostępny plugin dla vCenter do integracji z macierzą. Obsługa replikacji synchronicznej i asynchronicznej, do 512 snapshotów, obsłuiga dysków SED (niektóre opcje mogą wymagać zakupu dodatkowych licencji) |
| 10 | Gwarancja | Gwarancja świadczona przez tego samego producenta co serwer, obejmująca min. 3 lata, realizowana w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji maksymalnie w następnym dniu roboczym. Możliwość rozszerzenia gwarancji świadczonej przez producenta macierzy o kolejne lata. Możliwość rozszerzenia gwarancji świadczonej przez producenta macierzy o wyższy wariant (np. 24x7x365). |

# Przełącznik sieciowy typ 1 - 2 sztuki:

| L.p | Warunek | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość portów | min. 48 portów 10/100/1000, 4 porty SFP |
| 2 | Obudowa | wieżowa 1U umożliwiająca instalację w szafie 19” |
| 3 | Rozmiar tablicy adresów MAC | min. 16 000 pozycji |
| 4 | Rozmiar tablicy routingu IPv4 | Min. 1000 |
| 5 | Protokół zdalnego zarządzania | SNMP, RMON, Telnet, SNMP v3, SNMP v2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI |
| 6 | Warstwa przełączania | 2,3 |
| 7 | Funkcje warstwy 3 | Routing statyczny |
| 8 | Prędkość magistrali | min. 96Gbps |
| 9 | Przepustowość | min. 71 Mpps |
| 10 | Ilość obsługiwanych VLAN-ów | min. 4090 |
| 11 | Funkcje wysokiej dostępności | Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Muliple Spanning Tree (802.1s) |
| 12 | Cechy | Przełączanie warstwy 3, przełączanie warstwy 2, obsługa DHCP, obsługa BOOTP, obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, zapobieganie atakom typu DoS, dublowanie portów, obsługa DiffServ, ważone cykliczne kolejkowanie (WRR), Broadcast Storm Control, obsługa IPv6, kontrola nad szturmem pakietów multicast, kontrola nad szturmem pakietów unicast, możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), obsługa protokołu Trivial File Transfer Protocol (TFTP), obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), obsługa Jumbo Frames, MLD snooping, dynamiczne przydzielanie sieci VLAN przez serwer RADIUS z wykorzystaniem autentykacji 802.1x |
| 13 | QoS | prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, Diff Serv, rate-limiting |
| 14 | Monitorowanie | RMON 4 grupy (statistics, history, alarm, events) |
| 15 | OS | aktualizacje OS dostępne na stronie producenta przez co najmniej 12 miesięcy |
| 16 | Obsługa i wsparcie | Ograniczona gwarancja dożywotnia (do 5 lat od wycofania z produkcji/sprzedaży przez producenta). Gwarancja realizowana w trybie 8x5xNBD przez 12 miesięcy |
| 17 | Zasilanie | zasilacz 230 VAC, maksymalny pobór mocy 60W, wsparcie dla IEEE 802.3az |

Przełącznik sieciowy - typ 2 - 5 sztuk:

| L.p | Warunek | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość portów | min. 16 portów 10/100/1000, 4 porty SFP |
| 2 | Obudowa | wieżowa 1U umożliwiająca instalację w szafie 19" |
| 3 | Rozmiar tablicy adresów MAC | min. 16 000 pozycji |
| 4 | Rozmiar tablicy routingu IPv4 | Min. 1000 |
| 5 | Protokół zdalnego zarządzania | SNMP, RMON, Telnet, SNMP v3, SNMP v2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI |
| 6 | Warstwa przełączania | 2,3 |
| 7 | Funkcje warstwy 3 | Routing statyczny |
| 8 | Prędkość magistrali | min. 36 Gbps |
| 9 | Przepustowość | min. 26 Mpps |
| 10 | Ilość obsługiwanych VLAN-ów | min. 4090 |
| 11 | Funkcje wysokiej dostępności | Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Muliple Spanning Tree (802.1s) |
| 12 | Cechy | Przełączanie warstwy 3, przełączanie warstwy 2, obsługa DHCP, obsługa BOOTP, obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, zapobieganie atakom typu DoS, dublowanie portów, obsługa DiffServ, ważone cykliczne kolejkowanie (WRR), Broadcast Storm Control, obsługa IPv6, kontrola nad szturmem pakietów multicast, kontrola nad szturmem pakietów unicast, możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), obsługa protokołu Trivial File Transfer Protocol (TFTP), obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), obsługa Jumbo Frames, MLD snooping, dynamiczne przydzielanie sieci VLAN przez serwer RADIUS z wykorzystaniem autentykacji 802.1x |
| 13 | QoS | prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, Diff Serv, rate-limiting |
| 14 | Monitorowanie | RMON 4 grupy (statistics, history, alarm, events) |
| 15 | OS | aktualizacje OS dostępne na stronie producenta przez co najmniej 12 miesięcy |
| 16 | Obsługa i wsparcie | Ograniczona gwarancja dożywotnia (do 5 lat od wycofania z produkcji/sprzedaży przez producenta). Gwarancja realizowana w trybie 8x5xNBD przez 12 miesięcy |
| 17 | Zasilanie | zasilacz 230 VAC, maksymalny pobór mocy 20W, wsparcie dla IEEE 802.3az |